Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Opis przedmiotu zamówienia i części zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest leasing używanego pojazdu bazowego z zamiatarką z opcją wykupu. Parametry techniczno – jakościowe dla pojazdu bazowego z zamiatarką oraz warunki leasingu określono w pkt II.

- Opis przedmiotu zamówienia wg CPV:

1. 66.11.40.00-2 Usługi leasingu finansowego,

2. 34144430-1 Pojazd do zamiatania dróg

3. 34921100-0 Zamiatarki drogowe

II. Szczegółowy opis:

- Wymagane warunki techniczne:

- Pojazd bazowy z zamiatarką - silnik wysokoprężny o niskiej emisji spalin, chłodzony cieczą, układ wydechowy silnika wyprowadzany w sposób nie ograniczający widoczności

Moc silnika - 32-36 kW.

Rok produkcji – minimum 2010

Układ napędowy – hydrostatyczny, 4x4

Prędkość maksymalna – 25 km/h

Podwozie – przegubowe (hydraulicznie)

System szybkiej wymiany podzespołów osprzętu

- Osprzęt:

- zbiornik z układem podnoszenia min. 1400 mm dla zrzutu odpadów,

- 3 szczotki o średnicy min. 600 mm – max. 900 mm z hydraulicznym napędem,

- pług odśnieżający V z oświetleniem szerokość robocza min 1300 mm,

- wąż ssawny min 4 m długości,

- szczotka do chwastów,

- Wyposażenie:
Pulsujące światło ostrzegawcze - kogut, gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy dla maszyn wolnobieżnych, dźwiękowy sygnał biegu wstecznego, dokumentacja techniczno-ruchowa            w języku polskim oraz katalog części zamiennych, podgrzewane siedzenie kierowcy, podgrzewane lusterka, kamera cofania wraz z monitorem, regulowana kolumna kierownicy, układ recyrkulacji wody, dodatkowy natrysk czystej wody na dyszy ssącej i na szczotki tarczowe, pełne sterowanie z kabiny.

- Warunki dodatkowe:

a) gwarancja na maszynę min. 6 miesięcy,

b) serwisowanie maszyny z poziomu gruntu,

c) brak konieczności rejestracji maszyny

2. Wymagania dotyczące leasingu:

- Dotyczy pojazdu bazowego z zamiatarką z opcją wykupu:

| Leasing w walucie: | złoty |
| --- | --- |
| Rodzaj rat leasingowych | Równe w całym okresie obowiązywania umowy |
| Okres leasingu łącznie z wykupem | 35 miesięcy + wykup w 36 miesiącu |
| Wartość opłaty wstępnej | 0,5 % wartości brutto pojazdu bazowego z zamiatarką |
| Wartość wykupu przedmiotu leasingu w 36 miesiącu umowy | nie większa niż 8 % wartości brutto pojazdu bazowego z zamiatarką |
| Dostawa pojazdu bazowego z zamiatarką | w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umowy |
| Dodatkowe warunki | 1. Zamawiający dopuszcza możliwość płatności wartości końcowej wykupu w ratach; 2. polisa ubezpieczeniowa po stronie Zamawiającego, gdzie ubezpieczonym będzie firma leasingowa a koszty pokrywa Zamawiający (dot. całego okresu umowy leasingowej); 3. Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie w postaci weksla in blanco. |